УТВЕРЖДАЮ

Ректор

БрГУ имени А.С.Пушкина

_____________М.Э.Чесновский

«___»___________2011г.

# Технико-экономическое задание.

« 31 » марта 2011г.

- Объект: «Текущий ремонт женской душевой общежития №2, по улице Дзержинского, 3 в г.Бресте».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Душевая. |  |  |
|  | Стены. |  |  |
| 1. | Разборка монолитных перегородок бетонных. | м³ | 0,44 |
| 2. | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток. | 100 м² | 1,01 |
| 3. | Улучшенная штукатурка стен цементно-известковым раствором. | 100 м² | 0,60 |
| 4. | Антисептирование водными растворами стен за 2 раза. | 100 м² | 0,40 |
| 5. | Кладка перегородок из кирпича. | 100 м² | 0,11 |
| 6. | Антисептирование водными растворами перегородок за 2 раза. | 100 м² | 0,21 |
| 7. | Устройство штраб в кирпичных стенах. | 100 м | 0,24 |
| 8. | Заделка на оштукатуренных поверхностях стен и перегородок борозд глубиной до 40 мм, шириной 150 мм. | 100 м | 0,24 |
| 9. | Сверление горизонтальных отверстий кольцевыми алмазными свёрлами. | 100 от. | 0,02 |
| 10. | Облицовка керамической плиткой стен. | 100 м² | 1,03 |
| 11. | Установка пластиковых отделочных при облицовке поверхностей. | 100 м | 2,15 |
| 12. | Устройство коробов из гипсокартона. | 100 м² | 0,04 |
|  | Потолок. |  |  |
| 13. | Устройство облицовки потолка панелями ПВХ. | 100 м² | 0,4 |
| 14. | Устройство плинтуса ПВХ. | 100 м | 0,33 |
|  | Полы. |  |  |
| 15. | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных. | 100 м³ | 0,02 |
| 16. | Изменение уровня пола в здании подсыпкой грунта. | 100 м³ | 0,04 |
| 17. | Подготовка поверхностей. | 100 м² | 0,18 |
| 18. | Грунтование поверхностей. | 100 м² | 0,18 |
| 19. | Устройство стяжек цементных. | 100 м² | 0,36 |
| 20. | Устройство покрытий пола плиткой «Грес». | 100 м² | 0,36 |
|  | Дверные блоки. |  |  |
| 21. | Разборка деревянных заполнений проёмов дверных. | 100 м² | 0,04 |
| 22. | Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проёмах. | 100 м² | 0,04 |
|  | Откосы |  |  |
| 23. | Штукатурка плоских поверхностей откосов. | 100 м² | 0,13 |
| 24. | Облицовка керамической плиткой стен. | 100 м² | 0,13 |
|  | Сантехнические работы. |  |  |
| 25. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб (d=15 мм). | 100 м | 0,48 |
| 26. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб (d=20 мм). | 100 м | 0,05 |
| 27. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб (d=25 мм). | 100 м | 0,09 |
| 28. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб (d=32 мм). | 100 м | 0,21 |
| 29. | Демонтаж поддонов душевых. | компл. | 8 |
| 30. | Разборка трубопроводов канализационных чугунных труб (d=50 мм) | 100 м | 0,11 |
| 31. | Разборка трубопроводов канализационных чугунных труб (d=100 мм) | 100 м | 0,02 |
| 32. | Демонтаж трапов. | 100 пр. | 0,09 |
| 33. | Демонтаж радиаторов массой до 80,0 кг, до 10 секций | 100 шт. | 0,02 |
| 34. | Прокладка трубопроводов канализационных из полиэтиленовых труб (d=50 мм). | 100 м | 0,13 |
| 35. | Прокладка трубопроводов канализационных из полиэтиленовых труб (d=100 мм). | 100 м | 0,02 |
| 36. | Установка трапов (d=100 мм). | комп. | 11 |
| 37. | Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб (d=20 мм). | 100 м | 0,34 |
| 38. | Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб (d=32 мм). | 100 м | 0,29 |
| 39. | Установка вентилей, задвижек, затворов и т.д. | шт. | 2 |
| 40. | Установка защитного кожуха на трубопроводах. | 100 м | 0,52 |
| 41. | Установка смесителей. | шт. | 11 |
| 42. | Установка комплектов установочных для душа. | ком. | 11 |
| 43. | Установка радиаторов алюминиевых. | 100 кВт | 0,17 |
| 44. | Установка герметических люков. | шт. | 2 |
| 45. | Установка решёток. | шт. | 5 |

Примечание:  1. Обязательное предоставление предварительной сметы.

2. Ориентировочная стоимость – 40 000 000 рублей.

3. Источник финансирования – собственные средства.

4. Срок выполнения работ – апрель-май 2011 года.

5. Вид процедуры выбора подрядчика: переговоры (п.10 Положения о порядке организации и проведения подрядных торгов на строительство объектов, утверждённого Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №235 от 03.03.2005г.).

6. Критерии для выбора наилучшего предложения подрядчика:

При оценке для определения наилучшего предложения будут использованы следующие критерии оценки:

| № п/п | Критерии | Условия заказчика при оценке предложений | Кол-во начисляемых баллов* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выход на место | Проведение обмера в присутствии заказчика |  |
| 2. | Наличие сертификатов, удостоверения о государственной гигиенической регистрации на используемые материалы | Наличие копии сертификатов, удостоверений о государственной гигиенической регистрации на используемые материалы, выданных в установленном порядке и действующие до момента окончания сроков выполнения заказа |  |
| 3. | Гарантийный срок на выполнение данного вида работ | Гарантийный срок на выполненные работы – не менее 2-х лет с момента подписания акты формы С-3 |  |
| 4. | Стоимость работ в действующих ценах | Предложенная на переговорах наименьшая стоимость работ (без снижения качественных характеристик) | 70 |
| 5. | Продолжительность выполнения работ | Предложенные на переговорах наименьшие сроки производства работ | 15 |
| 6. | Наличие отзывов Заказчиков о качестве и своевременности выполнения работ | Представление отзывов Заказчиков | 10 |
| 7. | Наличие системы менеджмента качества ИСО 9000 | Копия сертификата | 5 |

*Примечание (относительно пунктов критериев):

1. Пункты 1, 2 и 3 – обязательны для Претендента;

2. Наименьшая цена  претендента -  присваивается 70 баллов. Другие цены, расчет производится по принципу = Наим. цена / Наибольш. цена х 70);

3. Базовым считается продолжительность выполнения 2,0 месяца,                         что соответствует – 15 баллам, (за каждый 0,1 месяц увеличения срока выполнения работ – минус 1 балл, уменьшение – плюс 1 балл);

4. Базовым считается гарантийный срок – 2 года;

5. Наличие отзывов Заказчиков (min 3 отзыва) о качестве                                    и своевременности  выполнения аналогичных работ - представление отзывов Заказчиков – 10 баллов, непредставление информации – 0 баллов;

6. Наличие системы менеджмента качества ИСО  9000 добавляется 5 баллов,  за отсутствие  - 0 баллов;

Победителем определяется претендент, набравший наибольшее количество баллов.

7. Информация о допуске юридических и физических лиц к участию в процедуре выбора подрядчика:  участие в процедуре выбора подрядчика распространяется на всех субъектов хозяйствования, независимо от формы собственности.

8. Комиссия, структурное подразделение и (или) ответственное лицо из состава персонала заказчика (организатора, уполномоченной организации), на которых возлагается проведение процедуры выбора подрядчика, либо необходимость передачи данных функций организатору, уполномоченной организации или комиссии, создаваемой Президентом Республики Беларусь: конкурсная комиссия для проведения подрядных торгов и переговоров.

Определить следующий способ предоставления  предложений претендентами: в запечатанных конвертах по адресу 224016, г. Брест, бульвар Космонавтов, 21; по факсимильной связи; в виде электронного документа; нарочным. Прием предложений завершить 11.04.2011г. в 17.00 часов по адресу г. Брест, б-р Космонавтов, 21, каб. 322а.

9. Связь с претендентами поддерживается инженером по техническому надзору - И.Ф.Зинкевичем (т. 23-06-21).

10. Заказчик оставляет за собой право отклонить все представленные предложения.

Инженер по техническому надзору                                                               И.Ф.Зинкевич