УТВЕРЖДАЮ

Ректор БрГУ имени А.С.Пушкина

_____________М.Э.Чесновский

«___»___________2011г.

Технико-экономическое задание.

«6» мая 2011г.

1. Выполнение работ по замене кожухотрубного теплообменника подогрева воды на пластинчатый в бассейне спорткомплекса по адресу г.Брест, ул.Мицкевича, 41.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Демонтаж кожухотрубного теплообменника 8х114х4000Р L=48м. | шт. | 1 |
| 2. | Разборка трубопроводов диаметром до 114мм. | 100м | 0,12 |
| 3. | Демонтаж вентилей, задвижек на трубопроводах до Д=114мм. | шт. | 7 |
| 4. | Установка 2-х контурного пластинчатого теплообменника мощн. 250квт | шт. | 1 |
| 5. | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из укрупненных Узлов, изготовленных из стальных электросварных труб Д=100мм | 100м | 0,12 |
| 6. | Установка вентилей, вентилей, задвижек на трубопроводах из Стальных труб диаметром до 100мм | шт. | 7 |
| 7. | Установка и монтаж регулятора | регулятор | 1 |

Примечание: Производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других загромождающих предметов к=1,2

- Ориентировочная стоимость -  40 000 000 рублей.

- Источник финансирования – республиканский бюджет.

- Срок выполнения работ – июнь - ноябрь 2011 года.

5. Вид процедуры выбора подрядчика: переговоры (п.10 Положения о порядке организации и проведения подрядных торгов на строительство объектов, утверждённого постановлением Совета Министров Республики Беларусь №235 от 03.03.2005г.).

6. При оценке для определения наилучшего предложения будут использованы следующие критерии оценки: стоимость – 100%.

7. Информация о допуске юридических и физических лиц к участию в процедуре выбора подрядчика: участие в процедуре выбора подрядчика распространяется на всех субъектов хозяйствования, независимо от формы собственности.

Определить следующий способ предоставления  предложений претендентами: в запечатанных конвертах по адресу 224016, г. Брест, бульвар Космонавтов, 21; по факсимильной связи; в виде электронного документа; нарочным. Прием предложений завершить 30.05.2011г. в 13.00 часов по адресу г. Брест, б-р Космонавтов, 21, каб. 322а.

8. Комиссия, структурное подразделение и (или) ответственное лицо из состава персонала заказчика (организатора, уполномоченной организации), на которых возлагается проведение процедуры выбора подрядчика, либо необходимость передачи данных функций организатору, уполномоченной организации или комиссии, создаваемой Президентом Республики Беларусь: конкурсная комиссия для проведения подрядных торгов и переговоров.

9. Связь с претендентами поддерживается главным энергетиком Н.Ф.Тарановым

(т. 23-55-71).

10. Заказчик оставляет за собой право отклонить все представленные предложения.

Главный энергетик								Н.Ф.Таранов